Vylepšení na koncovém stupni od DL9AH.

FET - koncový stupeò od Arna Widemanna, který byl uveøejnìn v èasopise FUNK jsem postavil tøi krát.  V dalším popisu pøedkládám vylepšení s ohledem na širokopásmovost a stabilitu zesilovaèe.

Uvedený lineární zesilovaè pro pásma 1,8 až 30 Mhz pracuje bezvadnì do 14 Mhz . Nad tuto frekvenci je ale zesílení silnì frekvenènì závislé - o tom jsem se bohužel pøesvìdèil ne jednou.

Mìøení ukázala jako pøíèinu tohoto stavu problémy se vstupním balunem 9:1. Mìøení odhalila fázovou chybu od 0 do 180 stupòù v závislosti na pracovním kmitoètu. Toto vysvìtluje nápadné rozdíly v zesílení a ve zkreslení. pøíruèce  VF techniky „Data a fakta techniky 50 ?“ od E.T. Reda je otištìn Nomonogram, podle

Pokusy o navinutí lepšího vstupního balunu nepøinesly uspokojivý výsledek. Velkým problémem je zkroucení dvou mìdìných lakovaných vodièù.  V kterého jen vedení ze dvou drátu o prùmìru 1 mm, vinutých tìsnì vedle sebe a nezkroucené, dává požadovanou impedanci 50 ?.  Orginální stavební návod Arna dává teoreticky impedanci 33 ?, ve skuteènosti byla namìøena impedance 32 ?. S takovým to balunem pak nemùžeme dostat  požadovaných 5,5  ?, ale jen 3,5 ?  která se ještì dále rozdìlí. Pro náš PA „pusch-pull“ však potøebujeme 2 x 2,77 ?. Tímto špatným pøizpùsobením vlivem vstupního balunu se dá vysvìtlit  fázová chyba i nelinearita.

Nové baluny sjednají nápravu

K nápravì tohoto problému byla vyrobena a odzkoušena øada  tzv. rúrkových balunù s pøevodem 9:1 - 21:7, 18:6, 15:5, 12:4 a 3:1 navinutách na feritových jádrech z materiálu FT75, FT61 vè. orginálního feritového dvouotvorového jádra pro tranzistorové koncové stupnì.

Ke kontrolním mìøením pak byly vyrobeny dva stejné mìøíci kabely - mìøené baluny byly zatíženy odporem 5,5 ohm  (4 odpory 22  ohm, zapojeny paralelnì).

Mìøení bylo provedeno tìmito pøístroji viz. (obr.1)

1.	Signální generátor Schlumberger 4002

2.	SWR-mùstek 50 ohm ZRB2 od R&S

3.	Mìøiè4.	 výkonu Boonton 4300

5.	Osciloskop Tetronix 7603 se sondou 7A18 a 7B53A.

Všechny mìøené baluny mìly v urèitém frekvenèním rozsahu fázový posun. Feritová jádra a vrstvy závitù mìly velký vliv na pøevodní pomìr.

Dále byl vyroben uvedený typ trubkového balunu z feritových toroidù Amidon FT114/43. K tomu  bylo použito šest uvedených toroidù viz. (obr.2). (toto je doslovný pøeklad, obrázek è.2 je v tomto smìru - pokud jde o poèet použitých toroidù, ponìkud matoucí).

29 x 19,1 x 7,5 mm     Al= 603   x    6ks=3618

Toto øešení pøineslo nejlepší výsledek.

Nový balun byl vyroben následovnì:

-	dvì mosazné trubièky o vnitøním prùmìru toroidù byly pøiletovány k mosazné destièce viz. (obr. 2).

Mosadz ma velký merný odpor, a preto je vhodnejšia tenká medenná folia

-	na trubièky bylo nasunuto po tøech toroidech a na konce trubièek nasunuty mosazná oèka s pájecími køídelky vysunutými do stran viz. (obr.2)

-	tøi závity vstupního vinutí je provedeno licnou s teflonovou izolací 2 mm kvadrát. Pøitom sekundární vinutí tvoøí mosazné trubièky zakonèene mosaznámi oèky. Mosazná destièka na opaèné stranì tvoøí støed sekundárního vinutí a je uzemìná na zem.

Takto vyrobený balun mìl potøebný frekvenèní rozsah s maximální fázovou chybou do 10 stupòù. Tento fázový posun zaèíná mít vliv od 15 m pásma, v praxi je však zanedbatelný.

Vstupní odpor vyrobeného balunu je 50 ohm  s pøevodem na 2 x 2,77 ohm.

Lepší PSV

V dalším kroku bylo optimalisováno PSV. Ke vstupnímu relátku jsem pøipojil kablík dlouhý 10 cm  o prùmìru 3,58 mm v sérii s kondenzátorem 10 k, pøipojeným k balunu (viz. obr. 3). Pøipojením dalšího kondensátoru na zem, je možné snížit PSV na minimum. Hodnota kondenzátoru 66 pF byla nalezena experimentálnì tak, aby v celém frekvenèním rozsahu 3,5 - 28,5 Mhz bylo PSV pod 1,2.  Toto odpovídá odraženému výkonu 9%. Na kmitoètu 1,8 a 29,5 MHz bylo pak PSV 1,3 t.j. 13% odraženého výkonu. Pro zajímavost, s pùvodním balunem bylo PSV 1:6 t.j. 20% výkonu zpìt.

Na spodních pásmech potøebuje PA k plnému vybuzení jen 35 W. Pro horní pásma je pro plné vybuzení na 800W, potøebný budicí výkon ponìkud vyšší.

Takže jsme se nakonec dopracovali k výkonu, který nám v kontestech zajistí jen reporty 599.

Eberhard Hellmann,   DL2GAE